## Slide 1: Biologische Wirkung
Dr. Rolf Neuendorf

## Slide 2: Inhalt
Wechselwirkung von Laserlicht und Materie
Absorption biologischer Materialien
Laser-Gewebe Wechselwirkungen
  Thermische Wirkungen
  Thermoakustische Wirkungen
  Photochemische Wirkungen
  Ultraviolette Strahlung
  Infrarote Strahlung
Wirkung auf das Auge
Grenzwerte

## Slide 3: Wechselwirkung Laserlicht-Materie
Transmission
Absorption
Streuung
Reflexion
diffus
(15-40%)
direkt
(4-7%)
Lambert-Beersches Gesetz:
Abschwächungskoeffizient
Absorptionskoeffizient
Streukoeffizient

## Slide 4: Absorption einiger Chromophore
Wasser
Protein
Haemo-
globin
Melanin
Absorptionskoeffizient  [m-1]

## Slide 5: Streuung und Absorption von Laserlicht im Gewebe
Lasertypen: Excimer Argon-Ionen Nd:YAG
Er:YAG Farbstoff Dioden
CO2
Absorption Absorption Streuung
dominierend und Streuung dominierend
Eindringtiefe Eindringtiefe Eindringtiefe
1 ... 20 m 0,5 ... 3 mm 2 ... 10 mm

## Slide 6: Laser-Gewebe Wechselwirkungen

## Slide 7: Wirkung auf biologisches Gewebe
abhängig von:
Energie- bzw. Leistungsdichte
Wellenlänge
Einwirkdauer
Eigenschaften des Gewebes (Gewebeart, Pigmentierung, Durchblutung, Behaarung, etc.)
Schädigungsmechanismen:
thermische Beeinflussung
thermoakustische Wirkung
photochemische Reaktionen

## Slide 8: Thermische Wirkung
Große Leistungsdichten in kleinen Volumina
starke lokale Aufheizung
Die optische Eindringtiefe legt die thermische Leistungsdichte fest.
Die häufigsten Schädigungen:
Hautrötung bis Verbrennungen
Verkochen und Verdampfen des Gewebes

## Slide 9: Gewebeveränderungen
Temperatur: | 37°C - 60°C | > 60°C | < 100°C | 100°C bis einige 100°C | 
Wirkung | Erwärmung | Koagulation | Austrocknung | Karbonisierung | Vergasung, Verbrennung
optisches Verhalten | Änderung nicht sichtbar | weißgraue Färbung, erhöhte Streuung | konstante Streuung | braun-schwarze Färbung, starke Absorption | Entstehung von Rauch
mechanisches Verhalten | Änderung nicht erkennbar | Auflockerung | Entzug von Flüssigkeit, Schrumpfung | Verkrustung | Abtragung
Laser
Schematische Darstellung der unterschiedlichen Zonen
im Gewebe bei der Laserbestrahlung

## Slide 10: Thermoakustische Wirkung
explosionsartige Verdampfung von Wasser im Gewebe ("Popcorn-Effekt")
Ausbildung von Druckwellen
Gewebe wird zerfetzt, Partikel werden herausgeschleudert
schmerzhafte, zum Teil stark blutende Verletzungen

## Slide 11: Photochemische Wirkung
Chemische Eigenschaften des Gewebes werden verändert
biologische Funktionen werden gestört

## Slide 12: Ultraviolette Strahlung
Im gesamten UV-Spektralbereich (100 - 380 nm) ist die biologische
Wirkung der Strahlung kumulativ.
Zur Beurteilung der Gefährdung muß man daher das Zeitintegral
(30 000 s = 1 Arbeitstag) der Bestrahlungsstärke betrachten.
UV-A (315 - 380 nm)
einige Millimeter Eindringtiefe in die Haut
Absorption im Auge hauptsächlich in der Linse
Biologische Wirkung: Pigmentierung
Kataraktbildung (Prozess ?, Schwellwert ?)

## Slide 13: Ultraviolette Strahlung
UV-A (280 - 315 nm)
Biologische Wirkung:
  Erythembildung (max. bei 297 nm, Schwellwert: 30-50 J/cm2)
  Photokeratitis
UV-C (100 - 280 nm)
Unterhalb 180 nm starke Absorption durch Sauerstoff
(keine freie Ausbreitung in Luft)
Biologische Wirkung:
  Erythembildung
  Photokeratitis (Schwellwert ?)

## Slide 14: Infrarote Strahlung
Schädigende Wirkung ist rein thermisch!
Nahes IR (IR-A, 780 - 1400 nm):
dringt bis zur Netzhaut vor
> 1000 nm zunehmende Absorption in den vorderen Augenmedien
biologische Wirkung: Kataraktbildung
Mittleres IR (IR-B, 1400 - 3000nm) & Fernes IR (IR_C, 3mm - 1mm):
hohe Wasserabsorption, Netzhaut kann nicht mehr erreicht werden

## Slide 15: Wirkung beim Auge
Im Sichtbaren und im nahen Infrarot dringt die Strahlung bis zur Netzhaut vor.
Bestrahlungsstärke (durch Fokussierung im Auge) um 5-6 Größenordnungen höher als auf Hornhaut !

## Slide 16: Zusammenfassung
Spektralbereich | Wirkung auf Haut | Wirkung auf Auge
UV-C ( 100–280 nm ) UV-B ( 280–315 nm ) | ( < mm Eindringtiefe ) Erythem (Hautrötung) mit sekundärer Pigmentierung, Hautkarzinom | ( Absorption in der Hornhaut ) Photokeratitis (Hornhautentzündung), Photokonjunktivitis (Bindehautentzündung)
UV-A ( 315-400 nm ) | ( ~ mm Eindringtiefe ) starke Pigmentierung (ohne Erythembildung) | ( Absorption in der Augenlinse ) Strahlenkatarakt (Grauer Star)
Sichtbare Strahlung ( 400-780 nm ) | ( Eindringtiefe bestimmt durch Pigmentierung) photochemische Prozesse, thermische Hautschäden | ( Absorption in der Netzhaut ) photochemische und thermische Retinaschädigung
IR-A ( 780-1400 nm ) | ( Eindringtiefe bestimmt durch Pigmentierung) thermische Hautschäden | ( Absorption im Glaskörper und in der Netzhaut ) Strahlenkatarakt
IR-B ( 1400-3000 nm ) | ( ~ mm Eindringtiefe ) thermische Hautschäden | ( Absorption in der Augenlinse und im Glaskörper ) thermische Hornhaut- und Linsenschädigung, Katarakt
IR-C ( 3 m – 1 mm ) | ( < mm Eindringtiefe ) thermische Hautschäden | ( Absorption in der Hornhaut ) thermische Hornhautschädigung

## Slide 17: Grenzwerte nach DIN EN 60 825
Die maximal zulässige Bestrahlung (MZB-Wert) des Auges
hängt von zahlreichen Parametern ab.
Die Grenzwerte nach DIN EN 60825-1 sind so gewählt, dass
Expositionen unterhalb dieser Werte (vermutlich) keine Schäden
hervorrufen können.
(Mehr zu MZB/GZS-Werten morgen...)

## Slide 18: und wenn es doch passiert ...
Hautschaden mehrfacher Augenschaden
nach Bestrahlung mit einem Ar+-Ionenlaser