## Slide 1: Grundlagen der LASER-Operation
Dr. Rolf Neuendorf

## Slide 2: Inhalt
Grundlagen der Lasertechnik
Erzeugung und Modifikation von Laserpulsen

## Slide 3: Grundlagen
LASER – Light Amplification byStimulated Emission of Radiation
Physikalische Grundlage:
Das 2 Niveau System

## Slide 4: Das 2-Niveau System

## Slide 5: Das 2-Niveau System
Absorption:

## Slide 6: Das 2-Niveau System
Absorption:

## Slide 7: Das 2-Niveau System
Absorption:
spontane Emission:

## Slide 8: Das 2-Niveau System
Absorption:
spontane Emission:

## Slide 9: Das 2-Niveau System
Absorption:
spontane Emission:
stimulierte Emission:

## Slide 10: Das 2-Niveau System
Absorption:
spontane Emission:
stimulierte Emission:

## Slide 11: Stimulierte Emission
führt zu Photon- Multiplikation (Lichtverstärkung)
das stimuliert emittierte Photon besitzt die gleiche Frequenz, Phase und Richtung wie das anregende Photon (Kohärenz)

## Slide 12: Absorption vs. stimulierte Emission
Absorption ~N1
stimulierte Emission ~N2
Emission bevorzugt, wenn N2 > N1
Besetzungsinversion!

## Slide 13: Besetzungsinversion
Gleichgewichts-Besetzung von Zuständen: Boltzmann-Verteilung
E2 > E1 : im thermischen Gleichgewicht
keine Besetzungsinversion möglich
Nicht-Gleichgewichtszustand erforderlich !

## Slide 14: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 15: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 16: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 17: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 18: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 19: Pumpen
4 Niveau System

## Slide 20: Reale Lasermedien
Nd:YAG
Nd:YAG
Nd:YVO4
Cr4+:YAG
Yb:YAG
Nd:YLF
Cr:Rubin
Ti:Saphir

## Slide 21: Verstärkungsprofil
endliche Linienbreite (der Laserniveaus)

## Slide 22: Verstärkungsprofil
typische Breiten  h
Medium  / Hz__
Argon-Ionen 1,1 · 108
Helium-Neon 1,5 · 109
Nd:YAG 2,1 · 1011
Rhodamin 6G (Dye) 1,0 · 1014

## Slide 23: Superstrahlung
Aktives Medium (mit Inversion)  „Superstrahlung“
(spontan) emittiertes Photon wird verstärkt
isotrop
undefinierte Verstärkung viele unkorrelierte Wellenzüge

## Slide 24: Feedback
Bedingung für (stabile) Laser-Oszillation:
FEEDBACK
 Superstrahlung wird in aktives Medium rückgekoppelt

## Slide 25: Resonator
Reflexionen an den Resonatorspiegeln
 Ausbildung stehender Wellen
Bedingung für konstruktive Interferenz:

## Slide 26: Longitudinale (axiale) Lasermoden
in der Regel passen viele Resonatormoden in das Verstärkungsprofil des aktiven Mediums

mode ~ 1,5 ·108 Hz
(mit L = 1m)
zum Vergleich:
gain ~ 108 – 1014 Hz
Verstärkung
Moden


## Slide 27: Resonatorumlauf

## Slide 28: Resonatorumlauf

## Slide 29: Resonatorumlauf

## Slide 30: Resonatorumlauf

## Slide 31: Resonatorumlauf

## Slide 32: Resonatorumlauf
Verstärkung, wenn
Schwellenwert:
Verstärkung
Moden

Schwelle

## Slide 33: Resonatorverluste
R1, R2 < 100% (Auskopplung)
Absorptionsverluste (A)
Beugungsverluste

## Slide 34: Transversale Lasermoden
Äquivalentes
Spaltsystem
Beugung  transversale Moden
Spiegelsystem
iterative Berechnung der Beugungsfigur  Fox-Gordon-Gl.

## Slide 35: Transversale Lasermoden

## Slide 36: Modenselektion
transversale Moden hohe Mode = große laterale Ausdehnung  Selektion TEM00- Mode (Blende)
logitudinale Moden  z.B. zusätzliches, (inkommensurables) Interferenzfilter (Etalon)

Schwelle
Resonatormoden
Verstärkung
Filtermoden

## Slide 37: Erzeugung von Laserpulsen
Güteschaltung des Resonators (Q-Switch)  ns -, ps - Pulse
aktive/passive Modenkopplung (mode locking)  ps - , fs - Pulse

## Slide 38: Güteschaltung (Q-Switch)

## Slide 39: Güteschaltung mit Pockelszelle

## Slide 40: Güteschaltung mit Pockelszelle

## Slide 41: Güteschaltung mit AO-Schalter
Akusto-Optischer-Schalter

## Slide 42: Modenkopplung
Mehrere (viele)
Moden innerhalb des
Verstärkungsprofils
Laserbetrieb in diesen
Moden möglich
Verstärkung
Moden

Schwelle

## Slide 43: Modenkopplung
Amplitude
Modenfrequenz
Phase
Überlagerung
zufällige Phasenbeziehung  feste Phasenbeziehung
j statistisch verteilt j konstant
destruktive Interferenz konstruktive Interferenz

## Slide 44: Modenkopplung
1 Mode
0 = 1015 s-1

## Slide 45: Modenkopplung
3 Moden
0 = 1015 s-1
 = 108 s-1

## Slide 46: Modenkopplung
25 Moden
0 = 1015 s-1
 = 108 s-1

## Slide 47: Modenkopplung
51 Moden
0 = 1015 s-1
 = 108 s-1

## Slide 48: Modenkopplung
Abstand der Pulse
T = 2L / c = 1/ = 2/Mode
Breite der Pulse
T = 1 /  = 2/Gain

## Slide 49: Aktive Modenkopplung
Moduliere Licht der Frequenz 0 mit ‘:
(z.B. mit Akusto-Optischem-Modulator)
Wähle ‘ =   Besetzung benachbarter Moden

## Slide 50: Aktive Modenkopplung
Modulation
Grundmode 1. Durchlauf 2. Durchlauf
0-2
0-0-
0 0 0
0+0+
0-2
N Durchläufe
2N+1 Moden

## Slide 51: Passive Modenkopplung
Zufälliger Aufbau einer Modenkopplung
 selektive Verstärkung des Pulses
sättigbarer Aborber
Kerr-Linse

## Slide 52: Passive Modenkopplung
sättigbarer Aborber
modengekoppelter, intensiver Laserpuls
 geringe Absorption (<< Verstärkung)
inkohärent überlagerte Moden
 starke Absorption (> Verstärkung)

## Slide 53: Modifikation von Laserpulsen
Verstärkung
Kompression / Dekompression

## Slide 54: Verstärkung von Laserpulsen
(mehrfacher) Durchgang durch Lasermedium

## Slide 55: Verstärkung von Laserpulsen
z.B. regenerativer Verstärker
  Puls wird in Laserresonator eingekoppelt und verstärkt
  Auskopplung bei maximaler Verstärkung
Pumpstrahl
Ti.Saphir
Ein
Aus
Pockelszelle
polarisationsabhängiger
Strahlteiler

## Slide 56: Verstärkung von Laserpulsen
Problem:
starke Pulse
Energiedichte oberhalb Zerstörungsschwelle

## Slide 57: Verstärkung von Laserpulsen
Lösung: „chirped pulsed amplification (CPA)“
Puls
verbreitern verstärken komprimieren

## Slide 58: Dekomprimieren (Stretchen) von Pulsen
1. dispersives Element (Gitter, Prisma)
  räumliche Trennung der Frequenzanteile
Verzögerungsstrecke
  unterschiedliche Weglängen für verschieden Frequenzanteile
2. dispersives Element
  Zusammenführung der räumlich getrennten Frequenzanteile

## Slide 59: Dekomprimieren (Stretchen) von Pulsen
Gitter
Gitter
Spiegel

## Slide 60: Dekomprimieren (Stretchen) von Pulsen
niedrige Frequenzen langsamer als hohe
„CHIRP“
Zeit
Amplitude

## Slide 61: Komprimieren von Pulsen
wie Dekomprimieren – nur umgekehrt ...